Mardi 03/08

étude des différents adc. Stabilité de la réponse à une tension de 5V, L’adc 16bits a une variation importante, autour de 5mV, tandis ce que l’AD7714 varie de 30uV.

Rmq : La tension 5V est la même que la tension d’alimentation tester avec 2 sources de tension différentes.

Stabilité de la réponse avec les photodiodes, pour l’AD7714 variation de 1mV. Implique une imprécision de 1ug/m³ sur la mesure finale (T=60s;d=3mm). Trop d’imprécision, deux sources d’erreur : l’amplification du signal photodiode, mauvaise stabilité du signal photodiode.

Test complémentaire : remplacer la photodiode par un générateur de courant stable. Tester sur un PCB et non sur une plaquette d’essai.

Mercredi04/08

Matin :

- Dessin de la pièce 3D avec les dimensions mises à jour : trou aimant, trou diffuseur, trou conduit, méplat cadre et conduit, photodiode.

→ Prêt à imprimer

- Avancement Dessin PCB du circuit d’amplification photodiode. Remplacement de l’adc 16bit par l’adc 24bits SPI.

 Reste à faire:
→ ajout d’un connecteur pour faire le test avec générateur de courant constant. Peut-être sur une autre piste ?
→ gestion des LEDs
→ Penser aux vis de fixation